## Slide 1
L
V
T
Ậ
Ý
Chào Mừng các em đến với tiết học
9

## Slide 2: Khởi động
HĐT giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì CĐDĐ chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.
Câu 1: Phát biểu mối quan hệ giữa HĐT giữa hai đầu dây dẫn với CĐDĐ chạy qua dây dẫn đó ?

## Slide 3
Câu 2: Em hãy điền các giá trị HĐT và CĐDĐ còn thiếu trong bảng sau:
 | Hiệu điện thế (V) | Cường độ dòng điện (A)
1 | 1,5 | 
2 | 3,0 | 
3 |  | 0,56
Kết quả
đo
Lần đo
0,4
= U1
I1
0,2
4,2
= U2
= I2
U2
= I3

## Slide 4
Nếu sử dụng cùng một HĐT đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì CĐDĐ qua chúng có như nhau không ?
Dây dẫn 1
Dây dẫn 2

## Slide 5
TIẾT 2 – BÀI 2
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

## Slide 6
I. Điện trở của dây dẫn:
1. Xác định thương số đối với mỗi dây dẫn:
Lần đo | Hiệu điện thế (V) | Cường độ dòng điện (A)
1 | 0 | 0
2 | 1,5 | 0,25
3 | 3 | 0,5
4 | 4,5 | 0,75
5 | 6 | 1
Lần đo | Hiệu điện thế (V) | Cường độ dòng điện (A)
1 | 2 | 0,1
2 | 2,5 | 0,125
3 | 4 | 0,2
4 | 5 | 0,25
5 | 6 | 0,3
Bảng 1: Dây dẫn 1
Bảng 2: Dây dẫn 2
C1
Tính thương số đối với mỗi dây dẫn dựa vào kết quả bảng 1;2

## Slide 7
C2
Nhận xét thương số đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau.
Trả lời: Đối với mỗi dây dẫn như nhau thì thương số không đổi. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì thương số khác nhau.

## Slide 8
2. Điện trở:
- Trị số không đổi đối với mỗi dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.
- Trong sơ đồ mạch điện điện trở có kí hiệu :
- Đơn vị điện trở là Ω (Ôm)
1 =
1V
1A
Ngoài ra còn dùng đơn vị : kΩ, MΩ; 1kΩ = 1000Ω;1MΩ = 1000 000 Ω
- Ý nghĩa của điện trở: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

## Slide 9
II. ĐỊNH LUẬT ÔM:
1. Hệ thức của định luật:
U:Hiệu điện thế (V)
I : Cường độ dòng điện(A).
R : Điện trở (Ω).
Trong đó:
2. Phát biểu định luật:
Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

## Slide 10
Nhà vật lí học người Đức G.S.Ôm (Georg Simon Ohm, 1789 – 1854) bằng những dụng cụ rất thô sơ, chưa có ampe kế, vôn kế đã nghiên cứu và công bố định luật trên vào năm 1827, mãi đến năm 1876 (49 năm sau khi công bố) Viện hàn lâm khoa học Anh mới kiểm nghiệm và công nhận tính đúng đắn của định luật. Người ta đã lấy tên của ông đặt tên cho định luật và đơn vị điện trở.

## Slide 11: III/ VẬN DỤNG
C3: Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12Ω cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

## Slide 12
R = 12Ώ
I = 0,5A
U = ?
C3:
Vậy: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là 6V.
Áp dụng công thức:
Ta có: U = I.R = 12.0,5 = 6(V)
Tóm tắt
Giải

## Slide 13
C4: Đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 =3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

## Slide 14
C4:
Vậy: I1 gấp 3 lần I2
Áp dụng công thức:
Tóm tắt
Giải
U1= U2= U
R2 = 3.R1
So sánh I1 và I2

## Slide 15
Nắm vững kiến thức bài học và phần ghi nhớ SGK trang 8.
Làm bài tập 2.1, 2.2 ,2.3, 2.4 SBT.
Đọc phần “Có thể em chưa biết”.
Đọc trước bài 3: Thực hành – Làm mẫu báo cáo thực hành.

## Slide 16
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
CẢM ƠN CÁC EM HỌC SINH
CHÚC CÁC EM CÓ MỘT NĂM HỌC ĐẠT KẾT QUẢ TỐT