## Slide 1
CHÀO MỪNG THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
VỀ DỰ TIẾT DẠY LỚP 9A2
Môn: Vật lý
Giáo viên: Nguyễn Thị Vân
Trường: THCS Nam Hải
Tổ: KHTN

## Slide 2
Bút bi
Bánh
Điểm 10
Kẹo
Kẹo
Điểm 10
Bút bi
Bánh
QUAY
1
2
3
4
VÒNG QUAY
MAY MẮN

## Slide 3
Câu 1: Đặt hiệu điện thế U= 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω, R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch điện này là bao nhiêu?
A. 0,1A
B. 0,15A
C. 0,45A
D. 0,3A
QUAY VỀ

## Slide 4
Câu 2: Cho đoạn mạch điện gồm hai điện trở
Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc nối song song. Điện trở tương đương của mạch là.
A. 1 Ω
B. 2 Ω
C. 4 Ω
D. 6 Ω
QUAY VỀ

## Slide 5
Câu 3: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?
A. Ôm (Ω)
B. Oát (W)
C. Ampe (A)
D. Vôn (V)
QUAY VỀ

## Slide 6
Câu 4: Ý nghĩa của trị số điện trở?
A. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở
B. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở
C. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở
D. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong đoạn mạch
QUAY VỀ

## Slide 7
VẬT lÝ 9
Tiết 9,10,11 - Chủ đề:
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN
Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tiết 1: Cơ sở lí thuyết

## Slide 8
Chủ đề: công thức tính điện trở dây dẫn
XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU:
Các cuộn dây dẫn có những điểm nào giống và khác nhau ?
Dây nhôm
Dây hợp kim
Dây đồng
Những yếu tố có thể ảnh hưởng tới điện trở của dây: Vật liệu; chiều dài; tiết diện.
Vật liệu làm dây
Tiết diện S
Chiều dài

## Slide 9
* Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây, tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn hay không và phụ thuộc vào từng yếu tố này như thế nào?
Tiết diện S
Vật liệu làm dây
l1
l2
Trả lời: Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố x nào đó thì cần phải đo điện trở của các dây dẫn có các yếu tố x khác nhau nhưng tất cả các yếu tố khác như nhau (giữ nguyên).
Chủ đề: công thức tính điện trở dây dẫn
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN:

## Slide 10
II. DỰ ĐOÁN SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN:
Nhiệm vụ nhóm:
Nêu dự kiến cách làm và dự đoán kết quả khi xét:
a, Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn (Nhóm 1)
b, Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn (Nhóm 2)
c, Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn (Nhóm 3)
Chủ đề: công thức tính điện trở dây dẫn

## Slide 11
II. DỰ ĐOÁN SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN:
1. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Chủ đề: công thức tính điện trở dây dẫn

## Slide 12
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
Giữ nguyên tiết diện các dây dẫn
Dùng các dây dẫn có cùng bản chất
Thay đổi chiều dài các dây dẫn
Notes: 字体：新蒂下午茶，新蒂黑板报

## Slide 13
Dự kiến cách làm
Dây dẫn dài l có điện trở R
Dây dẫn dài 2l có điện trở bao nhiêu?
Dây dẫn dài 3l có điện trở bao nhiêu?

## Slide 14
II. DỰ ĐOÁN SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ:
Đo điện trở của dây dẫn có chiều dài l, 2l, 3l nhưng có tiết diện như nhau và được làm từ cùng loại vật liệu. So sánh các giá trị điện trở tìm ra mối quan hệ điện trở và chiều dài dây dẫn.
Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn:
a. Dự kiến cách làm:
b, Dự đoán câu trả lời: Nếu dây dẫn dài l có điện trở R
- Dây dẫn dài 2l có điện trở 2R
- Dây dẫn dài 3l có điện trở 3R
2
3
=> Khi chiều dài của dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì điện trở của dây cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.
Chủ đề: công thức tính điện trở dây dẫn

## Slide 15
II. DỰ ĐOÁN SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ:
Đo điện trở của dây dẫn có tiết diện S, 2S, 3S nhưng có chiều dài như nhau và được làm từ cùng loại vật liệu. So sánh các giá trị điện trở tìm ra mối quan hệ điện trở và tiết diện .
Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
a. Dự kiến cách làm:
b, Dự đoán câu trả lời: Nếu dây dẫn dài l có điện trở R
- Dây dẫn dài 2l có điện trở 1/2R
- Dây dẫn dài 3l có điện trở 1/3R
2S
=> Khi tiết diện của dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì điện trở của dây sẽ giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần.
Chủ đề: công thức tính điện trở dây dẫn
3S
S

## Slide 16
II. DỰ ĐOÁN SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ:
Đo điện trở của dây dẫn bằng đồng, nhôm, sắt nhưng có chiều dài như nhau và tiết diện như nhau. So sánh các giá trị điện trở tìm ra mối quan hệ điện trở và vật liệu làm dây dẫn.
Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn:
a. Dự kiến cách làm:
b, Dự đoán câu trả lời:
- Dây dẫn bằng đồng có điện trở R
- Dây dẫn bằng nhôm có điện trở R’
- Dây dẫn bằng sắt có điện trở R’’
=> Khi tiết diện của dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì điện trở của dây sẽ giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần.
Chủ đề: công thức tính điện trở dây dẫn
Đồng
Nhôm
Sắt

## Slide 17
1. Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạch điện thí nghiệm kiểm tra kết quả đã dự đoán.
2. Báo cáo kết quả thí nghiệm kiểm tra của các nhóm
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

## Slide 18
Tt | Tên tài liệu | Giá
11 | Sách word Các chuyên đề chọn lọc toán 6 tập 1;2 (có giải) | 100 k
12 | Sách word Các dạng toán và PP giải toán 7 tập 1,2 | 100 k
13 | Sách word Củng cố và ôn luyện toán 8 tập 1,2 | 100 k
14 | Sách word Củng cố và ôn luyện toán 9 tập 1,2 | 100 k
15 | Sách word phát triển tư duy sáng tạo Hình học 8 | 100 k
16 | Bồi dưỡng năng lực tự học toán 6;7;8;9 có HDG | 100 k/l
17 | Bộ đề thi HK1, HK2 của cá trường có đáp án(hơn 100 đề/lớp) | 50 k/l
18 | Hàng trăm SKKN cấp huyện, tỉnh | 100k/ 1
19 | Hàng trăm dự án KHKT cấp huyện, tỉnh | 100k/1
20 | Vở bài tập toán 6789 có phần … cho HS tự làm | 100k/ l
21 | 24 chủ đề STEM điển hình, chất lượng cao | 100k
22 |  |