## Slide 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING
Bài giảng: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Môn Công nghệ, lớp 9
Giáo viên: Vũ Duy Hưng
Email: vuduyhungvnn1269@gmail.com
Điện thoại: 0936 896 618
Trường THCS Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng
Tháng 10 năm 2021

## Slide 2
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà, đặc điểm và những yêu cầu kĩ thuật lắp đặt dây dẫn kiểu nổi và lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm
Hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế để áp dụng vào những bài thực hành
2. Kỹ năng
Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình
Kỹ năng tư duy nhạy bén
Phát triển năng lực tự học; tư duy; tìm kiếm các thông tin liên quan
3. Năng lực
Năng lực tư duy, phân tích tổng hợp thông tin,
Năng lực công nghệ cụ thể, sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật
4. Phẩm chất.
Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng

## Slide 3: GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI
1. Hoạt động mở đầu
2. Hoạt động hình thành kiến thức
- Nội dung 1: Tìm hiểu về mạng điện lắp đặt kiểu nổi
+ Các vật cách điện
+ Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi
- Nội dung 2: Tìm hiểu về lắp đặt mạng điện kiểu ngầm
3. Hoạt động luyện tập, vận dụng
4. Hoạt động tìm tòi và mở rộng
5. Tài liệu tham khảo

## Slide 4
PHẦN I: MỞ ĐẦU

## Slide 5: Câu 1: Sơ đồ mạch điện sau là gì?
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn đã không hoàn thành câu hỏi này!
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
A)
Hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn
B)
Hai công tắc 2 cực điều khiển một đèn
C)
Một công tắc 2 cực điều khiển hai đèn
D)
Một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn

## Slide 6: Câu 2: Sắp xếp quy trình lắp đặt mạch điện cho đúng thứ tự
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn đã không hoàn thành câu hỏi này!
Chấp nhận
Làm lại
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
A)
B)
C)
D)
E)
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé

## Slide 7: Câu 3: Theo sơ đồ mạch điện bên, chọn các câu đúng
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn đã không hoàn thành câu hỏi này!
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
1
2
3
4
5
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
A)
1 nối với 2 và 3 nối với 4 thì Đ1 sáng Đ2 không sáng
B)
1 nối với 2 và 3 nối với 5 thì Đ1 sáng Đ2 không sáng
C)
1 nối với 2 và 3 nối với 4 thì Đ1 không sáng Đ2 sáng
D)
1 nối với 2 và 3 nối với 5 thì Đ1 không sáng Đ2 sáng
E)
1 ngắt 2 thì cả 2 đèn sáng
F)
1 ngắt 2 thì cả 2 đèn không sáng

## Slide 8: Kiểm tra kiến thức cũ
Điểm của bạn | {score}
Tổng điểm | {max-score}
Số lần thực hiện | {total-attempts}
Question Feedback/Review Information Will Appear Here
Xem lại trắc nghiệm
Tiếp tục

## Slide 9
PHẦN II: NỘI DUNG BÀI MỚI

## Slide 10
PHẦN II: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 11
Quan sát các hình ảnh sau và cho biết có bao nhiêu kiểu lắp đặt dây dẫn điện trong nhà? Kể tên các kiểu lắp đặt đó?

## Slide 12
Có 2 kiểu lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
+ Lắp đặt nổi (đặt hở)
+ Lắp đặt ngầm.
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm

## Slide 13
I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
1) Khái niệm
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi

## Slide 14: Chọn các cụm từ thích hợp vào ô trống.
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn đã không hoàn thành câu trả lời này!
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là dây dẫn được
, khuôn gỗ
trên vật cách điện như
đường ống bằng
hoặc
đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà...
chất

## Slide 15
I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
1) Khái niệm
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Mạng điện lắp đặt nổi là mạng điện mà dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà …

## Slide 16
2) Các vật cách điện
Nêu điểm khác biệt cơ bản trong cách lắp đặt dây dẫn của mạng điện kiểu nổi trong hình 1 và hình 2?
Ống luồn dây
Puli sứ

## Slide 17
2) Các vật cách điện
Phương pháp lắp đặt kiểu nổi nào (hình 1 và hình 2) là thông dụng hiện nay? Lắp như vậy nhằm mục đích gì?
Trước đây
Puli sứ
Ống cách điện
Hiện nay

## Slide 18
1
1
2
3
4
5
1- Bảng điện
2- Ống nối chữ L
3- Ống luồn dây
4- Ống nối T
5- Máng đèn

## Slide 19
2) Các vật cách điện
Gồm: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp

## Slide 20
2) Các vật cách điện
- Ống cách điện:
Quan sát hình và cho biết có mấy loại ống cách điện thông dụng? Đó là những loại nào?
Có 3 loại: Ống PVC, ống bọc tôn, ống bọc kẽm bên trong có lót cách điện, đường kính thường dùng : 16; 20; 25; 32; 40; 50mm, chiều dài 2 - 3m

## Slide 21
2) Các vật cách điện
- Ống cách điện:
Có 3 loại: Ống PVC, ống bọc tôn và ống bọc kẽm
Sử dụng phổ biến hiện nay là ống PVC tiết diện tròn và ống chữ nhật có lắp đậy
Ống luồn dây PVC

## Slide 22
Tìm điểm khác nhau giữa 2 mạng điện lắp đặt kiểu nổi trên?
I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi

## Slide 23
2) Các vật cách điện
- Ống cách điện:
- Một số phụ kiện đi kèm theo ống PVC tiết diện tròn
Nêu tên các phụ kiện đi kèm theo ống PVC tiết diện tròn?
Gồm: Ống nối T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp và kẹp đỡ ống.
Có 3 loại: Ống PVC, ống bọc tôn và ống bọc kẽm
Kẹp đỡ ống
Ống nối chữ L
Ống nối nối tiếp
Ống nối T

## Slide 24: Drag Drop
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này
Bạn đã không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại

## Slide 25: Kết hợp cột A và cột B cho phù hợp
Cột A
Cột B
A.
Dùng để cố định ống luồn dây trên tường
B.
Dùng khi nối 2 đầu dây vuông góc với nhau
C.
Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ
D.
Dùng để nối tiếp 2 ống luồn dây với nhau
E.
Dùng để luồn dây dẫn điện
E
Ống PVC
C
Ống nối chữ T
B
Ống nối chữ L
D
Ống nối tiếp
A
Kẹp đỡ ống
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn đã không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại

## Slide 26
Phụ kiện | Công dụng
 | Được sử dụng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
 | Được dùng để nối nối tiếp 2 ống luồn dây với nhau
 | Được dùng để cố định ống luồn dây dẫn trên tường
 | Được sử dụng khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau
Ống nối chữ L
Kẹp đỡ ống
Ống nối nối tiếp
Ống nối T

## Slide 27: Phụ kiện và cách lắp đặt phụ kiện ống PVC

## Slide 28: Cách lắp đặt dây dẫn mạng điện bằng ống luồn dây dạng hộp

## Slide 29
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời đúng là
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
3) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Yêu cầu thứ 1
? mét
với vật kiến trúc, cao phải
Đường dây phải
trở lên...
hơn mặt đất

## Slide 30
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời đúng là
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
3) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Yêu cầu thứ 2
Tổng tiết diện của dây trong ống không vượt
tiết diện ống
quá

## Slide 31
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời đúng là
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
3) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Yêu cầu thứ 3
? mét
Bảng điện cách mặt đất tối thiểu từ

## Slide 32
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời đúng là
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
3) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Yêu cầu thứ 4
Khi dây đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng
thêm

## Slide 33
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời đúng là
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
3) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Yêu cầu thứ 5
dây khác cấp điện áp vào chung một ống

## Slide 34
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời đúng là
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
3) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Yêu cầu thứ 6
hai đầu nhô ra ngoài khỏi tường 10mm
Dây dẫn đi xuyên qua tường phải luồn qua

## Slide 35
Kết quả
1. Đường dây song song với vật kiến trúc, cách mặt đất 2.5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm
2. Tổng tiết diện của dây trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống
3. Bảng điện cách mặt đất từ 1.3-1.5m
4.Khi đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống
5. Không luồn dây khác cấp điện áp vào chung một ống
6. Dây dẫn khi đi xuyên qua tường phải luồn qua ống sứ, mỗi ống chỉ luồn một dây, hai đầu nhô ra ngoài khỏi tường 10mm

## Slide 36
Em có biết ?
Khi lắp đặt đường điện trong nhà tuyệt đối không được dùng dây dẫn trần mà phải dùng dây dẫn có bọc cách điện chất lượng tốt. Cỡ (tiết diện) dây dẫn điện được chọn sao cho có đủ khả năng tải dòng điện đến các dụng cụ điện mà nó cung cấp, không được dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ vào các dụng cụ điện có công suất quá lớn để tránh gây hỏa hoạn cháy nhà, gây hỏng hóc tránh phải sửa điện khi đang cần sử dụng
Trong trường hợp khẩn cấp để thuận lợi nhất cầu dao điện, công tăc điện phải đặt ở vị trí thao tác dễ dàng, phía dưới không để vật vướng mắc, chỗ đặt phải rộng rãi và đủ sáng, bảo đảm khi cần thiết đóng, cắt điện được nhanh chóng, kịp thời. Cầu dao điện, công tắc điện thường được lắp trên bảng gỗ nhỏ, và được bắt chặt vào tường hay cột nhà, vị trí hợp lý nhất để gắn bảng gỗ là cách mặt đất khoảng chừng 1,5m. Cầu dao điện, công tắc điện phải có nắp che an toàn. Nắp che có tác dụng đề phòng tai nạn về điện khi ta vô ý va chạm vào và tránh tia hồ quang điện phóng ra khi đóng, cắt điện.
Tất cả đường dây đều phải có các thiết bị bảo vệ an toàn chống chập, cháy nổ, điện giật,… Dây chảy của cầu chì bảo vệ phải phù hợp với công suất sử dụng bảo đảm khi có chạm chập điện thì dây chảy phải nổ, cắt mạch điện (nên nhớ rằng dây chảy không phải để bảo vệ người khỏi bị điện giật). Dây chảy phải lắp đúng tiêu chuẩn qui định, thí dụ như trong mạch điện 1 pha (1 dây nóng và 1 dây nguội) thì bắt buộc phải đặt cầu chì trên dây nóng. Nếu cả 2 dây điện là dây nóng (2 dây pha) thì bắt buộc phải đặt cầu chì trên 2 dây.

## Slide 37
II. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm
1) Khái niệm
Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm

## Slide 38
Dây dẫn được lắp đặt như thế nào?
Dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như: tường, trần, sàn bê tông

## Slide 39
Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm

## Slide 40
II. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm
1) Khái niệm
Mạng điện được lắp đặt ngầm là dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như: tường, trần, sàn bê tông và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà.

## Slide 41
+ Không luồn chung dây dẫn điện xoay chiều, một chiều và các đường dây không cùng cấp điện áp vào một ống.
+ Bán kính cong của ống khi đặt trong bê tông không được nhỏ hơn 10 lần đường kính ống.
+ Để đảm bảo an toàn điện tất cả các ống đều phải nối đất.
EM CÓ BIẾT ?
Khi lựa chọn phương thức lắp đặt dây dẫn ngầm phải phù hợp với các yếu tố như: Môi trường xung quanh, với yêu cầu sử dụng, đặc điểm của kết cấu, kiến trúc công trình và kĩ thuật an toàn điện.
Các yêu cầu:
+ Tiến hành lắp ráp trong môi trường khô ráo. Trong mọi trường hợp đặt dây dẫn trực tiếp trên rãnh tường hoặc trong ống đều phải dùng hộp nối dây ở chỗ nối đường ống
+ Số dây hoặc tiết diện dây dẫn phải dự tính việc tăng thêm nhu cầu tiêu thụ điện sau này nhưng không được vượt quá 40% tiết diện ống.
+ Bên trong ống phải sạch, miệng ống phải nhẵn.

## Slide 42
2. Ưu - nhược điểm của lắp đặt kiểu ngầm
* Ưu điểm:
- Tránh được tác động xấu của môi trường
- Đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật

## Slide 43
2. Ưu - nhược điểm của lắp đặt kiểu ngầm
* Nhược điểm
Khó lắp đặt, khó sửa chữa

## Slide 44
So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
 | Lắp kiểu nổi | Lắp kiểu ngầm
Ưu điểm |  | 
Nhược điểm |  | 

## Slide 45
Ưu nhược điểm của 2 kiểu lắp đặt dây dẫn điện

## Slide 46
GHI NHỚ
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà,…
Các vật cách điện là: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp
Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa
Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm
Dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà
Việc lựa chọn các đặt dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng phải đảm bảo an toàn điện
Đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện nhưng khó sửa chữa

## Slide 47
Phần 3. Luyện tập, củng cố

## Slide 48: Câu 1: Kết hợp cột A với cột B cho phù hợp
Cột A
Cột B
A.
Lắp đặt nổi
B.
Lắp đặt ngầm
A
Dây dẫn được đặt dọc theo trần nhà, cột , dầm, xà.
B
Lăp đặt đường dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tông
B
Dây dẫn được đặt trực tiếp trên rãnh tường, trần nhà
A
Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa cách điện
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
làm lại

## Slide 49: Câu 2. Ưu điểm của lắp đặt nổi là
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
A)
Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật
B)
Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây điện
C)
Dễ lắp đặt, dễ sửa chữa
D)
Khó lắp đặt và khó sửa chữa

## Slide 50: Câu 3. Ghi tên phụ kiện tương ứng với các hình sau:
Đúng rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Sai rồi - Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục
Bạn đã trả lời đúng câu hỏi này!
Câu trả lời của bạn:
Câu trả lời đúng là:
Bạn không trả lời hoàn thành câu hỏi này
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục nhé
Chấp nhận
Làm lại
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Các em đánh chữ có dấu vào đây nhé
H.2
H.1
H.3
H.4

## Slide 51
Điểm của em | {score}
Số điểm lớn nhất | {max-score}
Số lần thực hiện của rm | {total-attempts}
Question Feedback/Review Information Will Appear Here
Xem lại Trắc nghiệm
Tiếp tục

## Slide 52
Phần 4. Tìm tòi, mở rộng
Học kỹ phần ghi nhớ trong SGK trang 50
Trả lời các câu hỏi sau bài học trang 50
Quan sát cách lắp đặt mạng điện ở trường và ở nhà em xem thuộc loại lắp đặt kiểu nổi hay kiểu ngầm?
Chuẩn bị bài mới: Bài 12 Kiểm tra an toàn điện của mạng điện trong nhà. (lưu ý chúng ta cần kiểm tra những phần tử nào của mạng điện)

## Slide 53
Phần 5. Tài liệu tham khảo
Sách giáo khoa Công nghệ 9
Sách giáo viên Công nghệ 9
Sách học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kỹ năng Công nghệ 9
Sách đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Công nghệ 9
Sách giáo khoa nghề điện dân dụng
Một số địa chỉ trang Web
+ Thư viện Violet
+ Youtube, Google…

## Slide 54
BÀI HỌC KẾT THÚC
- HẸN GẶP LẠI -