## Slide 1
CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

## Slide 2
BÀI 3:
ĐO CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

## Slide 3
Các em quan sát những hình ảnh sau và cho biết:
+ Có những hiện tượng nào?
+ Hiện tượng nào do tự nhiên sinh ra?
+ Hiện tượng nào do con người tạo ra?
HỌC SINH LÀM VIỆC THEO BÀN HỌC

## Slide 5
Dựa vào đâu ta cảm nhận được các hiện tượng đó?
=> Dựa vào các giác quan
Vậy các giác quan có giúp ta cảm nhận chính xác các hiện tượng hay không?

## Slide 6
+ Quan sát hình 3.1 và cho biết
hình tròn màu đỏ ở 2 hình có bằng nhau không?
+ Dựa vào quan sát hãy sắp xếp các đoạn thẳng (nằm ngang) trên mỗi hình 3.2a và 3.2b theo thứ tự từ ngắn đến dài.
I. Sự cảm nhận hiện tượng.
1
2
3
1
2
3
Hình 3.2
a
b
a
b
Hình 3.1
Đôi khi, các giác quan có thể khiến chúng ta cảm nhận sai hiện tượng đang diễn ra. Vì thế, đối với những hiện tượng cần sự chính xác, thay vì chỉ tin vào giác quan thì ta cần thực hiện thêm các phép đo. Kết quả đo gồm số đo và đơn vị đo.

## Slide 7
II. Đo chiều dài.
? Hãy kể tên những đơn vị đo chiều dài mà em biết
1. Đơn vị đo chiều dài
- Đơn vị đo độ dài là mét kí hiệu là m.
- Một số đơn vị đo độ dài – bảng 3.1

## Slide 8
a. 1,25m = .....dm b. 0,1dm = ....mm
c. ......mm = 0,1m d. ......cm = 0,5dm
Bài tập: Đổi đơn vị
e. 150µm = ………m
f. 920 nm = ……m

## Slide 10
2. Cách đo chiều dài
Để đo chiều dài của một vật, người ta dùng dụng cụ gì?

## Slide 11
THƯỚC KẺ

## Slide 12
THƯỚC DÂY

## Slide 13
THƯỚC CUỘN

## Slide 14
2. Cách đo chiều dài
- Dụng cụ đo chiều dài: Thước dây, thước kẻ, thước cuộn...
Em đã thấy người ta dùng thước dây, thước cuộn trong những trường hợp nào?
?

## Slide 15
? Nghiên cứu thông tin trong SGK hãy cho biết thế nào là giới hạn đo?
? Độ chia nhỏ nhất là gì?
2. Cách đo chiều dài
- Dụng cụ đo chiều dài: thước dây, thước kẻ, thước cuộn...
- Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước
- Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

## Slide 16
Để đo chiều dài lớp học, em chọn thước đo ở hình 3.3 có thuận tiện không? Vì sao?
?

## Slide 18
HỌC SINH LÀM VIỆC THEO NHÓM
+ Đọc kết quả đo chính xác ở hình 3.4.
+ Nêu các bước đo độ dài 1 vật.

## Slide 19
LUYỆN TẬP
Câu 1. Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng:
A. Thước đo.
B. Gang bàn tay.
C. Sợi dây.
D. Bàn chân.
A

## Slide 20
Câu 2. Giới hạn đo của thước là:
A. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
B. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
C. Độ dài lớn nhất ghi trên thước.
D. Độ dài bất kì trên thước.
C

## Slide 21
Câu 3. Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là:
m2
m
kg
l.
B

## Slide 22
Câu 4. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình sau
A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.
C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm. D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.
C

## Slide 23
Câu 5. Cho các bước đo độ dài gồm:
(1) Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.
(3) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo độ dài là
(2), (1), (3).
(3), (2), (1).
(1), (2), (3).
(2), (3), (1).
A

## Slide 24
VẬN DỤNG
Thực hành theo nhóm, mỗi nhóm thực hành trong 7 phút đo độ dài

## Slide 25
Tên vật cần đo | Chiều dài ước lượng | Dụng cụ đo lựa chọn | Kết quả đo đước
Chiều dài, chiều rộng lớp học của em |  |  | 
2. chiều dài, chiều rộng chiếc bàn học của em |  |  | 
3. Chiều dài, chiều rộng cuốn sách KHTN lớp 6 |  |  | 
4. Độ dày cuốn sách KHTN lớp 6 |  |  | 
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 3: ĐO CHIỀU DÀI
Họ và tên: …………………………………
Lớp: ……………………………. Nhóm: ……

## Slide 26
HƯỚNG DẪN ĐO ĐỘ DÀI ĐƯỜNG KÍNH NẮP CHAI HOẶC MỘT VẬT HÌNH TRÒN
- Đề xuất được phương án đo đường kính nắp chai:
+ Phương án 1: Đặt nắp lên giấy, dùng bút chì vẽ vòng tròn nắp chai trên giấy. Dùng kéo cắt vòng tròn. Gập đôi vòng tròn. Đo độ dài đường vừa gập, đó chính là đường kính nắp chai.
+ Phương án 2: Đặt một đầu sợi dây tại một điểm trên nắp, di chuyển đầu dây còn lại trên vành nắp chai đến vị trí chiều dài dây lớn nhất. Dùng bút chì đánh dấu rồi dùng thước đo độ dài vừa đánh dấu, đó chính là đường kính nắp chai.
+ Phương án 3: Đặt nắp chai trên tờ giấy, dùng thước và bút chì kẻ 2 đường thẳng song song tiếp xúc với nắp chai. Đo khoảng cách giữa 2 đường thẳng này, đó chính là đường kính nắp chai.
- Đo được đường kính nắp chai.

## Slide 27
CỦNG CỐ
Em hãy nêu các bước đo độ dài?

## Slide 28
CÁCH ĐO CHIỀU DÀI
+ Bước 1: Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo cho phù hợp.
+ Bước 2: Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo của vật, sao cho một đầu của vật bằng với vạch số 0 của thước.
+ Bước 3: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu còn lại của vật.
+Bước 4: Đọc và ghi kết quả theo vạch ở thước gần nhất với đầu còn lại của vật.

## Slide 29
PHẦN II: ĐO KHỐI LƯỢNG
CHỦ ĐỀ II: CÁC PHÉP ĐO

## Slide 30
?1. Hãy kể tên một số đơn vị dùng đo khối lượng mà con biết.
?2. Hãy gọi tên dụng cụ dùng đo khối lượng.
?3. Hãy kể tên một số dụng cụ dùng đo khối lượng mà con biết.
?4. Trong thực tế người ta hay dùng loại cân nào nhiều nhất?
Tìm GHĐ, ĐCNN của cân (1) và cân (2), ĐCNN của cân (3)
(1) (2) (3)
Cân (1) GHĐ: 20kg, ĐCNN: 0,05kg. Cân (2) GHĐ: 2kg, ĐCNN: 10g.
Cân (3) ĐCNN: 0,001kg.
=> Đơn vị đo khối lượng: Tấn, tạ, yến, kilogam, gam…
=> Dụng cụ dùng đo khối lượng: Cân
=> Một số loại cân như: Cân đòn, cân y tế, cân điện tử, cân đồng hồ….
=> Cân đồng hồ.
Thời gian: 3 phút
THẢO LUẬN CẶP ĐÔI

## Slide 31
Ngoài ra người ta còn dùng các đơn vị đo khối lượng nào?
Đơn vị | Ký hiệu | Đổi ra kilôgam
tấn (tonne) | t | 1000kg
kilôgam (kilogram) | kg | 1kg
gam (gram) | g | 0,001kg
miligam (miligram) | mg | 0,000.001kg
Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là gì?
Kí hiệu: kg
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
a) Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng.
- Ngoài ra người ta còn dùng các đơn vị nhỏ hơn và lớn hơn kilogam là tấn (tone); gam (gram); miligam (milligram)…
1. Đơn vị đo khối lượng
- Đơn vị đo khối lượng là kilôgam.
Trong đời sống người ta còn dùng đơn vị tạ, yến:
1tạ = 100kg; 1 yến = 10kg.

## Slide 33
b) Tìm hiểu về dụng cụ đo
khối lượng.
Kí hiệu: kg
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
a) Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng.
1. Đơn vị đo khối lượng
- Đơn vị đo khối lượng là kilôgam.
Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì?
- Để đo khối lượng người ta dùng cân.

## Slide 34
Hình d
Hình a
Hình c
Hình b
Hãy chỉ trên các hình a, b, c và d xem đâu là cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế?

## Slide 35
Hình d
Hình a
Hình c
Hình b
? Với mỗi loại cân khác nhau cách xác định GHĐ và ĐCNN giống hay khác nhau.
?Trong thực tế người ta thường dùng loại cân nào.

## Slide 36
b) Tìm hiểu về dụng cụ đo
khối lượng.
Kí hiệu: kg
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
a) Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng.
1. Đơn vị đo khối lượng
- Đơn vị đo khối lượng là kilôgam.
- Để đo khối lượng người ta dùng cân.
- Có nhiều loại cân khác nhau: Cân đòn;
cân y tế; cân tạ; cân điện tử, cân đồng hồ…
=>Cân đồng hồ là một trong số những loại cân thường được dùng để đo khối lượng.

## Slide 37
Bước 2: HS hoạt động nhóm (7 phút)
Thống nhất đáp án của các câu hỏi trong bước 1.
Khi sử dụng cân để đo khối lượng của một vật cần lưu ý gì?
- Viết các bước đo khối lượng bằng cân?
Bước 1: Học sinh hoàn thành cá nhân 6 câu hỏi trong phiếu học tập (3 phút)
PHIẾU HỌC TẬP

## Slide 38
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 3: ĐO KHỐI LƯỢNG
Họ và tên:……………………………………………………………
Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
?1. Hãy ước lượng khối lượng và lựa chọn cân phù hợp để cân các vật sau.
Tên hoạt động | Khối lượng ước lượng | Cân
1. Cuốn sách giáo khoa KHTN 6. |  | 
2. Một quả Pin con thỏ. |  | 
3. Một quả nặng bằng sắt. |  | 
4. Một cái cặp đựng sách. |  | 
5. Một bạn HS trong nhóm em. |  | 
=> Để lựa chọn cân đo khối lượng của một vật ta cần ước lượng khối lượng của vật đó trước khi đo.

## Slide 39
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
1. Đơn vị đo khối lượng
2. Thực hành đo khối lượng
Ước lượng khối lượng và chọn cân
phù hợp.
Để lựa chọn cân đo khối lượng của
một vật ta cần ước lượng khối lượng của
vật đó trước khi đo.

## Slide 40
PHIẾU HỌC TẬP
?2. Em hãy chỉ ra tên các bộ phận tương ứng trên cân đồng hồ và cân điện tử dựa vào gợi ý trên hình sau?

## Slide 41
kim cân
thân cân
ốc điều chỉnh
Bảng số cân
Hình 5.2
đĩa cân
3.
5.
1.
2.
4.
Cấu tạo của cân đồng hồ:

## Slide 42
Bộ chỉ thị cân
Cảm biến trọng lượng
Bàn cân
Khung cân
3.
2.
1.
4.
Cấu tạo của cân điện tử:

## Slide 43
?3. Chọn cách đặt mắt đọc kết quả đọc kết quả đo khối lượng đúng, chỉ ra kết quả chính xác ?
PHIẾU HỌC TẬP
=>Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt số.
=>Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.

## Slide 44
b) Đo khối lượng của một vật đúng cách
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
1. Đơn vị đo khối lượng
2. Thực hành đo khối lượng
Ước lượng khối lượng và chọn cân
phù hợp.
Để lựa chọn cân đo khối lượng của một vật ta cần ước lượng khối lượng của vật đó trước khi đo.
?Khi sử dụng cân để đo khối lượng của
một vật cần lưu ý những gì:
- Đặt vật lên đĩa cân hoặc treo vật lên móc cân.
- Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt số.
- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.
Khi sử dụng cân để đo khối lượng của một vật cần lưu ý:
- Điều chỉnh kim cân về vạch số 0 trước khi cân.

## Slide 45
b) Đo khối lượng của một vật đúng cách
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
1. Đơn vị đo khối lượng
2. Thực hành đo khối lượng
Ước lượng khối lượng và chọn cân
phù hợp.
c) Đo khối lượng các vật bằng cân
Thực hành theo nhóm
Tên học sinh | Tên vật cần đo | Khối lượng ước lượng (g;kg) | Chọn dụng cụ đo khối lượng |  |  | Kết quả đo (g;kg) |  |  | 
 |  |  | Loại cân | GHĐ | ĐCNN | Lần1 m1 | Lần2 m2 | Lần3 m3 | Trung bình cộng m
 | …. |  |  |  |  |  |  |  | 
 | …. |  |  |  |  |  |  |  | 
 | …. |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ….. |  |  |  |  |  |  |  | 
Nhóm ……

## Slide 46
b) Đo khối lượng của một vật đúng cách
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
1. Đơn vị đo khối lượng
2. Thực hành đo khối lượng
Ước lượng khối lượng và chọn cân phù hợp.
?Nêu các bước khi đo khối lượng của một vật
c) Đo khối lượng các vật bằng cân
d) Kết luận
- Bước 2: Chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
- Bước 3: Điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.
.
- Bước 4: Đặt vật lên đĩa cân hoặc treo vật lên móc cân.
- Bước 5: Đặt mắt nhìn và ghi kết quả mỗi lần đo đúng cách
Khi đo khối lượng của một vật, ta cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Ước lượng khối lượng của vật cần đo.
3. Luyện tập

## Slide 47
Hình thức: HS làm việc cá nhân 5 phút.
Nhiệm vụ:
- Viết các nội dung con đã học được trong giờ học vào phiếu học tập KWL.
- Tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy.
LUYỆN TẬP

## Slide 48: GHI NHỚ

## Slide 49
1. Quan sát các hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra đâu là cân tiểu ly, cân điện tử, cân đồng hồ, cân xách?
LUYỆN TẬP
Cân điện tử
Cân đồng hồ
Cân tiểu ly
Cân xách
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 1

## Slide 50
Câu 2: Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ. B. cân Roberval.
C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.
Câu 3: Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
    cân tạ B. cân đòn
    C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.
LUYỆN TẬP
Câu 4. Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình bên để cân hoa quả. Hãy cho biết GHĐ, ĐCNN của cân này và đọc giá trị khối lượng của lượng hoa quả đã đặt trên đĩa cân.
Trả lời:
GHĐ: 10kg; ĐCNN: 0,25kg; m = 2kg

## Slide 51
Câu 5:
LUYỆN TẬP
khối lượng .
lượng
Câu 6. Trên vỏ hộp sữa ông thọ có ghi khối lượng tịnh 500g, con số đó cho biết điều gì?
=> Cho biết khối lượng của sữa trong hộp là 500g.

## Slide 52
b) Đo khối lượng của một vật đúng cách
III. ĐO KHỐI LƯỢNG
1. Đơn vị đo khối lượng
2. Thực hành đo khối lượng
Ước lượng khối lượng và chọn cân
phù hợp.
c) Đo khối lượng các vật bằng cân
d) Kết luận
3. Luyện tập
4. Vận dụng

## Slide 53
Thiết kế dụng cụ đo khối lượng
Vật liệu gồm:
+ 1 cái móc áo
+ 2 cốc giấy (nhựa)
+ Bộ quả cân (mẫu vật biết trước khối lượng)
+ dây sợi
+ Thước các loại, kéo, bút, giấy bìa, băng kéo dính …

## Slide 55
Về nhà các em nghiên cứu theo nhóm để thiết kế và chế tạo
một số loại cân khác: cân đòn, cân lò xo…
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

## Slide 56
HOẠT ĐỘNG : MỞ ĐẦU
K (Điều em biết) | W (Điều em muốn biết) | L (Điều em học được)
? Em hãy kể tên các đơn vị và dụng cụ đo thời gian mà em biết.

## Slide 57
HOẠT ĐỘNG : MỞ ĐẦU
K (Điều em biết) | W (Điều em muốn biết) | L (Điều em học được)
Đo thời gian bằng đồng hồ Có nhiều loại đồng hồ như đồng hồ treo tường, đồng hồ điện tử…; Đơn vị của thời gian là giờ, phút, giây…; | ? Còn loại đồng hồ đo thời gian nào khác. ? Có loại đơn vị đo thời gian nào khác không. ? Ưu thế và cách sử dụng của mỗi loại đồng hồ đo thời gian là gì. ? Mối liên hệ giữa các ơn vị đo thời gian ............ | 
? Em hãy kể tên các đơn vị và dụng cụ đo thời gian mà em biết.
Dự kiến các phương án trả lời

## Slide 58
? Dự đoán thời gian của một bạn HS đi từ đầu lớp
đến cuối lớp học.
? Dùng đơn vị đo thời gian nào
Bài 3 Đo độ dài, khối lượng, thời gian:
IV. ĐO THỜI GIAN
1. Đơn vị đo thời gian
Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là giây, kí hiệu là s.
Các đơn vị thời gian nhỏ hơn và lớn hơn giây thường gặp là giờ (h), phút, ngày, tuần, tháng,...
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

## Slide 59
Bài 3 Đo độ dài, khối lượng, thời gian:
IV. ĐO THỜI GIAN
1. Đơn vị đo thời gian
K
(Điều em biết)
Đơn vị | Kí hiệu | Đổi ra giây
Ngày (day) | d | 24x3600=86400s
Giờ (hour) | h | 3600s
Phút (minute) | min | 60s
Giây (second) | s | 1s
Mili giây (milisecond) | ms | 0,001s
a. Đơn vị đo thời gian là giây, kí hiệu s.

## Slide 60
Bài 3 Đo độ dài, khối lượng, thời gian:
IV. ĐO THỜI GIAN
1. Đơn vị đo thời gian
K
(Điều em biết)
a. Đơn vị đo thời gian là giây, kí hiệu s.
b. Dụng cụ đo thời gian:
- Dụng cụ đo thời gian là đồng hồ
- Một số loại đồng hồ đo thời gian

## Slide 61
Bài 3 Đo độ dài, khối lượng, thời gian:
IV. ĐO THỜI GIAN
1. Đơn vị đo thời gian
2.Cách đo thời gian
Tên hoạt động | Thời gian ước lượng | Loại đồng hồ đo
1. Thời gian vận động viên chạy 800m. |  | 
2. Thời gian học sinh đi từ đầu lớp học đến cuối lớp học. |  | 
3. Thời gian một người giữ thăng bằng bằng 1 chân. |  | 
4. Thời gian để xem hết 1 tập phim ở rạp chiếu phim |  | 
5. Thời gian tham gia 1 tiết học. |  | 
Bước 1: Học sinh hoàn thành cá nhân các câu hỏi sau
H1. Hãy ước lượng thời gian và lựa chọn đồng hồ phù hợp cho mỗi hoạt động sau

## Slide 62
Bài 3 Đo độ dài, khối lượng, thời gian:
IV. ĐO THỜI GIAN
1. Đơn vị đo thời gian
2.Cách đo thời gian
H2. Chọn cách hiệu chỉnh đồng hồ để thuận tiện hơn khi đo thời gian
Hình 1
Hình 2

## Slide 63
Bài 3 Đo độ dài, khối lượng, thời gian:
IV. ĐO THỜI GIAN
1. Đơn vị đo thời gian
2.Cách đo thời gian
H3. Chọn cách đặt mắt đọc kết quả đo thời gian đúng.
H4. Viết kết quả đo thời gian tương ứng với hình. Biết ĐCNN của đồng hồ đo là 1s

## Slide 64
Bước 2: HS trao đổi trong nhóm 4
1.1. Thống nhất đáp án của các câu hỏi trong bước 1.
2.2. Viết các bước đo thời gian bằng đồng hồ:
Tên học sinh | Thời gian ước lượng (s) | Chọn dụng cụ đo thời gian |  |  | Kết quả đo (s) |  |  | 
 |  | Loại đồng hồ | GHĐ | ĐCNN | Lần 1: t1 | Lần 2: t2 | Lần 3: t3 | Trung bình cộng t
1. |  |  |  |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  |  |  |  | 
Bước 3: Thực hành theo nhóm 4
Đo thời gian học sinh di chuyển từ cuối lớp đến bục giảng và hoàn thiện bảng

## Slide 65
HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP

## Slide 66
Ong
non
việc
học
The little bee

## Slide 67
Câu 1. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là:
A. Tuần
B. Giây
C. Giờ.
D. Ngày
B

## Slide 68
Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để
A. Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.
B. Lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.
C. Đọc kết quả đo chính xác.
D. Đặt mắt đúng cách
B

## Slide 69
Để đo thời gian của vận động viên chạy 100 m, loại đồng hồ thích hợp nhất là:
A. Đồng hồ treo tường.
C. Đồng hồ cát.
C. Đồng hồ bấm giây.
D. Wrong
C

## Slide 70
2. Khi đo thời gian chạy 100 m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian:
.
A. Từ lúc bạn Nguyên lấy đà chạy tới lúc về đích.
B. Bạn Nguyên chạy 50 m rồi nhân đôi.
C. Bạn Nguyên chạy 200 m rồi chia đôi.
D. Từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích
D

## Slide 71
Subscribe
my
please
Channel

## Slide 72
Loại đồng hồ | Đồng hồ đeo tay | Đồng hồ treo tường | Đồng hồ bấm giây
Thời gian ngồi học bài ở nhà |  |  | 
Chạy 100m |  |  | 
Đi từ nhà đến trường |  |  | 
Câu hỏi 3: Hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động
Thực hành đo thời gian cho các hoạt động đó:
Hoạt Động: Vận dụng