## Slide 1
Giáo viên: Quách Thị Hồng Thắm
Trường THCS Mỹ Đức
Chào mừng các thầy cô
về dự tiết học tốt.
MÔN CÔNG NGHỆ 9

## Slide 2
Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hãy nêu cấu tạo của dây cáp điện?
Đáp án:
Gồm 3 phần: Lõi cáp, vỏ cách điện và vỏ bảo vệ cơ học. - Lõi được làm bằng đồng hoặc nhôm. - Vỏ cách điện làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, chất polyvinyl chloride ( PVC). - Vỏ cáp điện được chế tạo cho phù hợp với môi trường lắp đặt cáp khác nhau như vỏ chịu nhiệt, chịu mặn, chịu ăn mòn.

## Slide 3
Câu hỏi: Em hãy cho biết vật liệu cách điện phải đạt được các yêu cầu gì?
Độ cách điện cao.
Chịu nhiệt tốt.
Chống ẩm tốt.
Có độ bền cơ học cao.

## Slide 4
Bài 3: DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
I. ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN:
II. DỤNG CỤ CƠ KHÍ:

## Slide 5
Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết?
Ampe kế, oát kế, vôn kế, công tơ điên, ôm kế, đồng hồ vạn năng.
I. ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
1.CÔNG DỤNG CỦA ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Notes: 5

## Slide 7
Notes: 7

## Slide 8
Notes: 8

## Slide 9
Notes: 9

## Slide 10
Cường độ dòng điện | Cường độ sáng
Điện trở mạch điện | Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điên
Đường kính dây dẫn | Điện áp
Công suất tiêu thụ của mạch điện | 
Hãy tìm trong bảng 3.1 những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và đánh dấu( x) vào ô trống

## Slide 11
Hãy cho biết công dụng của đồng hồ đo điện?
Biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện.
Phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật.
Phán đoán hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
Notes: 11

## Slide 12
Quan sát hình, hãy cho biết tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp?
Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện
Notes: 12

## Slide 13
2. PHÂN LOẠI ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Đồng hồ đo điện | Đại lượng đo
Ampe kế | 
Oát kế | 
Vôn kế | 
Công tơ | 
Ôm kế | 
Đồng hồ vạn năng | 
Em hãy điền những đại lượng đo tương ứng với đồng hồ điện vào bảng 3.2
Cường độ dòng điện
Công suất
Điện áp
Điện năng tiêu thụ của mạch điện
Điện trở mạch điện
Điện áp, dòng điện, điện trở
Notes: 13

## Slide 14
3. MỘT SỐ KÍ HIỆU CỦA ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Tên gọi | Kí hiệu
Vôn kế | 
Ampe kế | 
Oát kế | 
Công tơ điện | 
Ôm kế | 
Cấp chính xác | 
Điện áp thử cách điện | 
Phương đặt dụng cụ đo | 
V
A
W
Ω
kWh
0,1; 0,5; …
2kV
→ ; ┴
Notes: 14

## Slide 15
3. MỘT SỐ KÍ HIỆU CỦA ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Thế nào là cấp chính xác?
Cấp chính xác thể hiện sai số của phép đo.
Ví dụ: Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
Notes: 15

## Slide 16
Trong công việc lắp đặt và sửa chữa mạng điện, thường phải sử dụng một số dụng cụ cơ khí.
Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn và sử dụng dụng cụ lao động đó.
II. DỤNG CỤ CƠ KHÍ:
Câu hỏi: Em hãy kể tên một số dụng cụ cơ khí mà em biết?
Đáp án: Dụng cụ cơ khí gồm có:Kìm, búa, tuavít, khoan…
Notes: 16

## Slide 17
DỤNG CỤ CƠ KHÍ
Kìm

## Slide 18
Cưa sắt
Búa

## Slide 19
TUA VÍT
MÁY KHOAN CẦM TAY

## Slide 20
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Thước cuộn
Đo chiều dài
Thước cặp
Đo đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ.
Quan sát hình vẽ, hãy cho biết tên gọi và công dụng của các dụng cụ này?
Notes: 20

## Slide 21
Thước lá

## Slide 22
Thước lá

## Slide 23
Thước cuộn

## Slide 24
Thöïc teá coù duïng cuï naøo coù theå ño chieàu daøi lôùn hôn nöõa ?

## Slide 26
b/ Thöôùc cuộn:

## Slide 27
Thước laser

## Slide 28
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Tua vít
Dùng để tháo lắp ốc, vít
Pan me
Đo chính xác đường kính dây điện (1/1000)
Notes: 28

## Slide 29
PANME

## Slide 30
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Búa
Dùng để đập
tạo lực..
ngoài ra còn
dùng để nhổ đinh.
Cưa sắt
Dùng để cưa,cắt ống nhựa và kim loại

## Slide 31
BÚA

## Slide 32
BÚA

## Slide 33
TA COÙ THEÅ ÑUÏC KIM LOAÏI MAØ KHOÂNG CAÀN DUØNG BUÙA ÑÖÔÏC KHOÂNG ?

## Slide 34
ĐỤC

## Slide 36
CƯA

## Slide 37
CƯA

## Slide 38
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối
Kìm
Khoan cầm
tay
Khoan lỗ trên gỗ, bê tông,…để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện

## Slide 39
 | Câu | Đ - S | Từ sai | Từ đúng
1 | Để đo điện trở phải dùng oát kế |  |  | 
2 | Ampe kế được mắc song song với mạch điện cần đo |  |  | 
S
Oát kế
Ôm kế
Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô trống . Với những câu sai, tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu thành đúng.
S
Song song
Nối tiếp

## Slide 40
 | Câu | Đ - S | Từ sai | Từ đúng
3 | Đồng hồ vạn năng có thể đo được cả điện áp và điện trở của mạch điện. |  |  | 
4 | Vôn kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo |  |  | 
Đ
Song song
Nối tiếp
S

## Slide 41
GHI NHỚ
Học thuộc bài ở nhà.
Chuẩn bị trước bài 4 thực hành sử dụng đồng hồ đo điện.

## Slide 42: Kiểm tra 15 phút
1: Nêu cách phân loại và công dụng của dây dẫn điện ? (3 đ)
2: Thế nào là vật liệu cách điện? Nêu cách chọn vật liệu cách điện(3 đ)
4: Tại sao phải sử dụng dây trần và dây cáp điện ? (1 đ)
3: Kể tên và nêu công dụng của từng loại đồng hồ đo điện? (3 đ)
(KHÔNG CHÉP ĐỀ)