## Slide 1: Bài 7: Thực hành Lắp Mạch Điện Đèn Ống Huỳnh Quang
Công Nghệ 9
GV: PHẠM THỊ QUỲNH NGA

## Slide 2: Bài 7: Lắp Mạch Điện Đèn Ống Huỳnh Quang
I/ Dụng cụ vật liệu và thiết bị:
  Dụng cụ: kìm cắt dây, kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
  Vật liệu và thiết bị: bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, giấy nhám, băng cách điện.

## Slide 3
? Nêu cấu tạo của đèn ống huỳnh quang

## Slide 4: CHẤN LƯU ĐIỆN CẢM
VÍT NỐI DÂY
LÕI THÉP (MẠCH TỪ)
ĐẦU DÂY
CUỘN DÂY

## Slide 5: TẮC -TE
TỤ CHỐNG NHIỄU
LƯỠNG KIM

## Slide 6: ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
ỐNG THỦY TINH
CHÂN ĐÈN
ĐIỆN CỰC

## Slide 7
Tên gọi | Chức năng
Cầu chì | 
Công tắc | 
Chấn lưu | 
Tắc te | 
Bóng đèn | 
Hoàn thành phiếu học tập. Em hãy nêu chức năng của phần tử trong bảng

## Slide 8
Tên gọi | Chức năng
Cầu chì | 
Công tắc | 
Chấn lưu | 
Tắc te | 
Bóng đèn | 
Là thiết bị điện dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện, mạch điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải.
Dùng để đóng hoặc cắt nguồn điện với mạch điện
Là nơi phát ra ánh sáng
Tạo sự tăng thế lúc ban đầu để đèn làm việc và giới hạn dòng điện qua đèn quá sáng
Tự động nối mạch khi điện áp cao ở 2 điện cực và ngắt mạch khi điện áp giảm

## Slide 9
1
2
3

## Slide 10
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL

## Slide 11
A
O
CL
Khi đóng công tắc, đèn sẽ sáng

## Slide 13
1/ Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn
2/ Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện, bộ đèn
3/ Nối dây các thiết bị trên bộ đèn
4/ Nối dây các thiết bị trên bảng điện
5/ Nối các thiết bị về đường dây nguồn