## Slide 1
CHÀO ĐÓN CÁC EM
ĐẾN BUỔI HỌC MỚI!

## Slide 2
KHỞI ĐỘNG
a. Vôn kế
b. Ampe kế
d. Ampe kìm
Nêu tên các dụng cụ đo điện ở Hình 2.1. Mỗi dụng cụ đo điện đó có thể đo được những đại lượng nào?
c. Đồng hồ vạn năng

## Slide 3
a. Vôn kế: Đo điện áp của dòng điện.
b. Ampe kế: Đo cường độ dòng điện.

## Slide 4
c. Đồng hồ vạn năng: Đo các đại lượng khác nhau như điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, tần số,…
d. Ampe kìm: Đo cường độ dòng điện xoay chiều, đo điện áp, điện trở, tần số,…

## Slide 5
BÀI 2: DỤNG CỤ
ĐO ĐIỆN CƠ BẢN

## Slide 6
NỘI DUNG BÀI HỌC
I
Công tơ điện
II
Đồng hồ vạn năng
III
Ampe kìm (ampe kẹp)

## Slide 7
CÔNG TƠ ĐIỆN
I

## Slide 8
I. Công tơ điện
a. Công tơ điện dùng để làm gì? Hãy phân loại công tơ điện.
b. Quan sát Hình 2.2 và nêu cấu tạo của công tơ điện.
c. Quan sát GV thực hành đo điện năng tiêu thụ bằng công tơ điện, sau đó nêu các bước thực hiện, lưu ý khi sử dụng.

## Slide 9
I. Công tơ điện
Công dụng: đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải điện.
Phân loại:
Công tơ điện dạng cơ.
Công tơ điện
hiển thị số
(điện tử).

## Slide 10
I. Công tơ điện
1. Cấu tạo
Vỏ
Màn hình hiển thị
Các cực nối điện

## Slide 11
I. Công tơ điện
2. Cách sử dụng
Bước 1:
Nối nguồn điện với cực nối điện đầu vào của công tơ điện qua một cầu dao.
Nối phụ tải điện với cực nối điện đầu ra của công tơ điện.
Cực nối điện đầu vào
Cực nối điện đầu ra

## Slide 12
I. Công tơ điện
2. Cách sử dụng
Bước 2: Xác định lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải điện.
Ghi chỉ số trên màn hình của công tơ điện trước khi đóng cầu dao.
Ghi chỉ số trên màn hình hiển thị của công tơ điện sau khi đóng cầu dao một khoảng thời gian nhất định.
Tính lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải điện.

## Slide 13
I. Công tơ điện
Hình 2.3a và hình 2.3b lần lượt là hình ảnh công tơ điện của một hộ gia đình vào 1/7/2023 và 1/8/2023. Tính lượng điện năng tiêu thị của hộ gia đình đó trong tháng 7.

## Slide 14
I. Công tơ điện
Hình 2.3a và hình 2.3b lần lượt là hình ảnh công tơ điện của một hộ gia đình vào 1/7/2023 và 1/8/2023. Tính lượng điện năng tiêu thị của hộ gia đình đó trong tháng 7.
Lượng điện năng tiêu thụ:
695,8-198,8=497kWh

## Slide 15
LUYỆN TẬP
Em hãy chọn đáp án đúng
Câu 1: Để đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải điện, người ta sử dụng dụng cụ đo điện nào?
A. Đồng hồ vạn năng hiển thị kim B. Đồng hồ vạn năng hiển thị số
C. Công tơ điện D. Ampe kìm
Câu 2: Nội dung nào sau đây không thuộc bước xác định điện năng tiêu thụ của phụ tải điện?
A. Ghi chỉ số trên màn hình hiển thị của công tơ điện trước khi đóng cầu dao
B. Nối nguồn điện với cực nối điện đầu vào của công tơ điện qua một cầu dao
C. Ghi chỉ số trên màn hình hiển thị của công tơ điện sau khi đóng cầu dao một khoảng thời gian xác định
D. Tính lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải điện

## Slide 16
Câu 3: Hình ảnh công tơ điện của một hộ gia đình vào 25/8/2024 có trị số công tơ là 298 kWh và đến ngày 25/9/2024 công tơ có trị số là 595 kWh. Lượng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình đó trong tháng 9:
198 kWh B. 295 kWh
C. 297 kWh. D. 394 kWh

## Slide 17
VẬN DỤNG
Tìm hiểu và chia sẻ về một loại đồng hồ đo điện dùng trong gia đình em.