## Slide 1
CHÀO ĐÓN CÁC EM
ĐẾN BUỔI HỌC MỚI!

## Slide 2
Em hãy chọn đáp án đúng
Câu 1: Công tơ điện dùng để đo?
A. Điện áp B. Cường độ dòng điện
C. Điện năng tiêu thụ của phụ tải D. Điện trở
Câu 2. Để đo các thông số điện như: điện áp một chiều, điện áp xoay chiều, cường độ dòng điện một chiều, điện trở,… người ta sử dụng dụng cụ đo điện nào?
Vôn kế B. Đồng hồ vạn năng
C. Công tơ điện D. Ampe kế
KHỞI ĐỘNG

## Slide 3
BÀI 2: DỤNG CỤ
ĐO ĐIỆN CƠ BẢN (TIẾT 2)

## Slide 4
NỘI DUNG BÀI HỌC
I
Công tơ điện
II
Đồng hồ vạn năng
III
Ampe kìm (ampe kẹp)

## Slide 5
ĐỒNG HỒ
VẠN NĂNG
II

## Slide 6
II. Đồng hồ vạn năng
a. Đồng hồ vạn năng dùng để làm gì? Hãy phân loại đồng hồ vạn năng.
b. Quan sát Hình 2.4 và nêu cấu tạo của đồng hồ vạn năng.
c. Quan sát GV thực hành đo điện áp xoay chiều và thông mạch dây dẫn điện, sau đó nêu các bước thực hiện, lưu ý khi sử dụng.

## Slide 7
Công dụng: đo nhiều đại lượng khác nhau như điện áp, cường độ dòng điện, điện trở,...
Phân loại:
II. Đồng hồ vạn năng
Đồng hồ vạn năng hiển thị kim.
Đồng hồ vạn năng hiển thị số.

## Slide 8
1. Cấu tạo
Vỏ
Màn hình hiển thị
Núm xoay chọn thang đo
II. Đồng hồ vạn năng
Que đo
Thang đo
Giắc cắm que đo

## Slide 9
2. Cách sử dụng
Bước 1:
II. Đồng hồ vạn năng
a) Đo điện áp xoay chiều:
Chọn đại lượng đo và thang đo.
Vặn núm xoay đến thang đo điện áp xoay chiều.

## Slide 10
2. Cách sử dụng
Bước 2: Tiến hành đo:
II. Đồng hồ vạn năng
Cắm dây que đo màu đỏ vào giắc cắm V/Ω và dây que đo màu đen vào giắc cắm COM của đồng hồ.
Đặt hai đầu quy đo vào hai điểm cần đo điện áp xoay chiều.
Bước 3: Đọc kết quả trên màn hiển thị.

## Slide 11
2. Cách sử dụng
Bước 1:
II. Đồng hồ vạn năng
b. Đo thông mạch dây dẫn điện:
Chọn đại lượng đo và thang đo.
Vặn núm xoay sang chế độ đo thông mạch.

## Slide 12
2. Cách sử dụng
Bước 2: Tiến hành đo:
II. Đồng hồ vạn năng
Cắm dây que do màu đỏ vào giắc cắm V/Ω và dây cắm que do màu đen vào giắc cắm COM của đồng hồ vạn năng.
Đặt hai đầu quy đo vào hai đầu dây dẫn điện cần đo thông mạch.

## Slide 13
2. Cách sử dụng
Bước 3: Đọc kết quả đo:
II. Đồng hồ vạn năng
Nếu dây dẫn điện không bị đứt: đồng hồ sẽ kêu tiếng “bíp”.
Nếu dây dẫn điện bị đứt: đồng hồ sẽ không kêu.

## Slide 14
2. Cách sử dụng
II. Đồng hồ vạn năng
Không thực hiện chức năng đo thông mạch khi mạch điện đang có điện.
LƯU Ý
Chọn đúng thang đo khi sử dụng.
Khi không sử dụng, vặn núm xoay thang đo về vị trí OFF.

## Slide 15
Đồng hồ vạn năng có thể đo điện áp một chiều không?
II. Đồng hồ vạn năng
Có thể đo điện áp một chiều khi vặn núm xoay đến thang đo điện áp một chiều.

## Slide 16
THỰC HÀNH
THEO NHÓM
IV

## Slide 17
IV. Thực hành theo nhóm
Đại lượng đo | Thang đo
Đo lần 1 | 
Đo lần 2 | 
Đo lần 3 | 
Giá trị trung bình | 
2. Tiến hành kiểm tra thông mạch của dây dẫn điện bằng đồng hồ vạn năng và ghi lại kết quả.
1. Quan sát đồng hồ vạn năng, tìm hiểu các thang đo của mỗi đại lượng đo. Lập bảng theo mẫu gợi ý dưới đây.

## Slide 18
VẬN DỤNG
Tìm hiểu và chia sẻ về một loại đồng hồ đo điện dùng trong gia đình em.