## Slide 1
KHỞI ĐỘNG
Đá vôi
Đất sét trắng
Cát trắng
Đá vôi có thành phần chính là gì? Đá vôi được khai thác từ đâu và có những ứng dụng gì?
Quan sát hình ảnh

## Slide 2
Thành phần chính của đá vôi: CaCO3.
Đá vôi khai thác ở núi đá.
Ứng dụng để sản xuất
Vôi bột
Xi măng
Xử lí nguồn nước
Núi đá vôi Kiên Giang

## Slide 3
BÀI 34 :
KHAI THÁC ĐÁ VÔI.
CÔNG NGHIỆP SILICATE.

## Slide 4: NỘI DUNG BÀI HỌC 01 02
Công nghiệp silicate
Khai thác đá vôi

## Slide 5: KHAI THÁC ĐÁ VÔI 01

## Slide 6
Câu 1: Ở Việt Nam, đá vôi được khai thác chủ yếu từ nguồn tự nhiên nào?
Ở Việt Nam, đá vôi được khai thác chủ yếu từ các dãy núi đá vôi.
Câu 2: Thành phần chính của đá vôi là gì? Hãy cho biết trạng thái tồn tại và tính tan của đá vôi?
Thành phần chính: CaCO3.
Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước.

## Slide 7
Câu 3: Các sản phẩm chính của đá vôi là gì? Chúng có những ứng dụng nào?
Đá vôi nghiền: dùng làm chất độn cao su trong sản xuất lốp xe, chất độn trong sản xuất chất dẻo,…; dùng trong công nghiệp thủy tinh, xi măng,…

## Slide 8
Calcium oxide: nguyên liệu sản xuất thủy tinh, chất tạo xỉ trong luyện kim, xử lí nước thải, khử chua cho đất, khử trùng.

## Slide 9
Đá vôi nghiền: Calcium hydroxide: khử chua đất trồng, sản xuất clorua vôi,…

## Slide 10
Câu 4: Viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân đá vôi và phản ứng vôi sống tác dụng với nước.
Phản ứng nhiệt phân đá vôi:
CaCO3 CaO + CO2
Phản ứng vôi sống tác dụng với nước:
CaO + H2O Ca(OH)2

## Slide 11
Câu 5: Việc khai thác đá vôi có ảnh hưởng gì đến môi trường? Em hãy đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường do việc khai thác đá vôi.
Ảnh hưởng: gây bụi, khói; làm sạt lở đồi núi, đường xá; ô nhiễm nguồn nước;…

## Slide 12
Biện pháp: phòng chống sạt lở đất, núi; vận chuyển đá vôi bằng xe đúng tải trọng, có mui bọc kín, tránh gây bụi, rơi vãi; bỏ dần các lò nung vôi kiểu thủ công, dùng lò nung vôi công nghiệp.

## Slide 13: CÔNG NGHIỆP SILICATE 02

## Slide 14
1. Ứng dụng của silicon và hợp chất chứa silicon
Hãy liệt kê các tính chất và ứng dụng của silicon. Chỉ ra các hợp chất chứa silicon.

## Slide 15
Trong tự nhiên: silicon chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất, chủ yếu là SiO2 trong thạch anh, các loại cát,…
Ứng dụng của:
Hợp chất
Silicon tinh khiết
Thạch anh
làm nguyên liệu cho công nghiệp silicate, sản xuất gốm, sứ, thủy tinh, xi măng,…
chế tạo vi mạch điện tử, thiết bị quang điện, cảm biến, pin Mặt Trời,…
dùng trong máy phát siêu âm, dụng cụ quang học, thủy tinh chịu nhiệt, sợi cáp quang,…

## Slide 16
Hợp chất:
sản xuất gốm, sứ
Silicon tinh khiết:
pin mặt trời
Thạch anh:
thủy tinh chịu nhiệt

## Slide 17
Cần phải tiết kiệm, bảo vệ nguồn tài nguyên, sử dụng vật liệu tái chế,… để phát triển bền vững.
MỞ RỘNG

## Slide 18
Hãy quan sát các vật dụng trong gia đình làm từ thủy tinh và cho biết vật dùng nào làm từ thủy tinh thường? Vật dụng nào làm từ thủy tinh chịu nhiệt?
Thủy tinh thường
Chai lọ
Cốc chén
Kính

## Slide 19
Thủy tinh chịu nhiệt
Phích nước nóng
Nồi thủy tinh
Ấm trà

## Slide 20
Đất sét trắng (cao lanh) là nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế lớn của Việt Nam.

## Slide 21
Tìm hiểu và cho biết các ứng dụng của đất sét trắng.
Đất sét trắng dùng làm nguyên liệu sản xuất đồ gồm:
Gốm, sứ
Gạch, men
Mỹ phẩm

## Slide 22
2. Ngành công nghiệp silicate
Ngành công nghiệp silicate gồm những ngành sản xuất nào? Kể tên một số nơi sản xuất chính ở Việt Nam.

## Slide 23
Các ngành công nghiệp silicate
Sản xuất đồ gốm
Sản xuất thủy tinh
Sản xuất xi măng

## Slide 24
a) Sản xuất đồ gốm
- Nguyên liệu: Đất sét, cát trắng, nước…
- Công đoạn sản xuất: Trộn đất sét, cát trắng với nước thành khối dẻo, tạo hình, phơi khô sản phẩm. Nung trong lò ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian thích hợp

## Slide 25
Đồ sứ
Kiểm tra chất lượng đất
và nguyên liệu
Thiết kế mẫu mã
Tạo khuôn
Tạo hình bằng phương pháp
đập bột
Nhúng man tự động
bằng máy
Nung nhiệt độ cao
Kiểm tra sản phẩm
In logo nhà sản xuất

## Slide 26
b) Sản xuất thủy tinh
- Nguyên liệu: Cát thạch anh, đá vôi và soda (Na2CO3)
- Công đoạn sản xuất:
+ Trộn hỗn hợp cát trắng, đá vôi, soda theo một tỉ lệ thích hợp
+ Nung hỗn hợp trong lò ở nhiệt độ cao khoảng 14000c thành thủy tinh dạng nhão
+ Làm nguội từ từ được thủy tinh dẻo, ép thổi thủy tinh dẻo thành các đồ vật.

## Slide 27
Các phương trình Hóa học
CaCO3 CaO + CO2
CaO + SiO2 CaSiO3
Na2O + SiO2 Na2SiO3

## Slide 28
b) Sản xuất thủy tinh
Quy trình sản xuất thủy tinh
Hỗn hợp
SiO2, CaCO3, Na2CO3
Thủy tinh nhão
Thủy tinh dẻo
Các đồ vật
Nấu chảy 1400oC
Làm nguội
Ép thổi

## Slide 29
c) Sản xuất xi măng (HS xem clip)

## Slide 30
- Nguyên liệu: Đất sét, đá vôi và quặng sắt
- Công đoạn sản xuất: Nghiền nhỏ đá vôi trộn với đất xét và một ít quặng sắt rồi nung hỗn hợp trong lò quay nhiệt độ 1400 – 16000C . Thu được clanhke rắn, nghiền clanhke với thạch cao và chất phụ gia thành bột mịn là xi măng

## Slide 31: LUYỆN TẬP

## Slide 32
D. CO2.
B. H2.
A. Cl2.
C. O2.
Câu 1. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao thu được chất khí là

## Slide 33
D. mỏ đá.
B. mỏ kim loại.
A. mỏ khí thiên nhiên.
C. mỏ muối.
Câu 2. Đá vôi được tìm thấy ở

## Slide 34
B. CaCO3.
C. BaSO4.
A. HCl.
D. H2O.
Câu 3. Thành phần chính của đá vôi là

## Slide 35
Câu 4. Đá vôi nghiền dùng trong công nghiệp
A. thủy tinh.
C. xử lí nước.
B. silicate.
D. khử trùng.

## Slide 36
C. silicon chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
B. silicon chỉ tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.
A. silicon chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
D. silicon chỉ tồn tại ở dạng chất khí và đơn chất.
Câu 5. Trong tự nhiên

## Slide 37
VẬN DỤNG
Câu 1. Chất nào sau đây được gọi là vôi sống?
A. CaCO3. B. CaO. C. Ca(OH)2. D. CaOCl2.
Câu 2. Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất thủy tinh là
đất sét, đá vôi và soda.
đá vôi, đất sét và quặng sắt.
C. cát trắng, đá vôi và soda.
D. đất sét, cát trắng và soda.

## Slide 38
Câu 3. Trong các ngành công nghiệp silicate chủ yếu hiện nay, ngành nào xuất hiện sớm nhất ở nước ta, ở các địa phương nào?
Ngành sản xuất gạch, gốm, sứ xuất hiện đầu tiên, hình thành các làng nghề truyền thống như
Bát Tràng
Thổ Hà
Chu Đậu

## Slide 39
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1
2
Ôn lại kiến thức đã học.
Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 35 – Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu.