## Slide 1
Đọc bản vẽ lắp Hình 4.7

## Slide 3
BÀI 5: BẢN VẼ NHÀ

## Slide 4
Học xong bài này các em có thể đọc được bản vẽ nhà đơn giản
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

## Slide 5
CẤU TRÚC BÀI HỌC
NỘI DUNG BẢN VẼ NHÀ
I
ĐỌC BẢN VẼ NHÀ
II

## Slide 6
I.NỘI DUNG BẢN VẼ NHÀ
1. Nội dung

## Slide 8
Khi xây dựng một ngôi nhà, người thợ sử dụng bản vẽ nhà để làm gì?

## Slide 9
Khi xây dựng một ngôi nhà, người thợ sử dụng bản vẽ nhà để dự toán chi phí và xây dựng ngôi nhà đúng như mong muốn.

## Slide 10
- Bản vẽ nhà là bản vẽ kỹ thuật, dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà.
- Căn cứ vào hình biểu diễn và số liệu, người ta có thể dự đoán chi phí và xây dựng ngôi nhà đúng như mong muốn.
a,Khái niệm
b, Nội dung

## Slide 11
Quan sát hình 5.1. và cho biết: Bản vẽ nhà gồm mấy hình biểu diễn? Tên gọi mấy hình biểu diễn đó là gì ?

## Slide 13
Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà khi dùng mặt cắt nằm ngang đi qua cửa sổ. Mặt bằng giúp ta quan sát được vị trí các phòng, thiết vị trí kích thước chiều rộng của cửa đi cửa sổ cũng như cách bài rí đồ đạc trong nhà. Mặt bằng được đặt ở vị trí hình chiếu bằng trên bản vẽ

## Slide 15
Mặt đứng là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, được dùng để biểu diễn hình dạng bên ngoài của ngôi nhà, mặt đứng thường được đặt ở vị trí hình chiếu đứng trên bản vẽ.

## Slide 17
Mặt cắt là hình biểu diễn nhận được khi dùng mặt phẳng cắt vuông góc với mặt đất, theo chiều dọc hoặc chiều ngang của ngôi nhà. Mặt cắt cho thấy các bộ phận và kích thước các tầng của ngôi nhà theo chiều cao. Mặt cắt thường được đặt ở phía bên phải hình chiếu đứng, ở vị trí hình chiếu cạnh trên bản vẽ

## Slide 18
I.Nội dung bản vẽ nhà
- Bản vẽ nhà là bản vẽ kỹ thuật, dùng trong thiết kế và thi công xây dựng nguôi nhà.
- Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn và các số liệu xác định hình dạng, kích thước và bố cục của ngôi nhà.
- Bản vẽ nhà thường có các bình biểu diễn sau:
+ Mặt đứng: là hình chiều vuông góc của mặt ngoài ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng hình chiếu cạnh, được dùng để biểu diễn hình dạng bên ngoài ngôi nhà.
+ Mặt bằng: là hình chiếu vuông góc phần còn lại của ngôi nhà sau khi dã tưởng tưởng cắt bỏ đi phần trên bằng một phần nằm ngang, được dùng để diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ
+ Mặt cắt: là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu đứng hoặc hình chiếu cạnh, nhằm biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao.

## Slide 19
2.Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà
Bảng 5.1. SGK - T27

## Slide 20
1.Quan sát hình dưới đây và cho biết các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà

## Slide 22
II. Đọc bản vẽ nhà

## Slide 24
2. Đọc bản vẽ nhà
- Bước 1. Khung tên:
+ Bước 2. Hình biểu diễn:
+ Tên của ngôi nhà
+ Tỉ lệ bản vẽ
+ Nơi thiết kế
+ Bước 3. Kích thước:
- Tên gọi các hình biểu diễn
- Vị trí đặt các hình biểu diễn
+ Kích thước chung của ngôi nhà
+ Kích thước từng phòng, kích thước của từng loại cửa.
+ Số phòng
+ Số lượng cửa đi và cửa sổ.
+ Các loại cửa được sử dụng
- Bước 4. Các bộ phận chính

## Slide 25
- 3 phßng
- 1 cöa ®i hai c¸nh , 6 cöa sæ ®¬n
- 1 hiªn cã lan can
- 6300, 4800 , 4800
- Phßng sinh ho¹t chung
(4800 x 2400) + (2400 x 600)
- Phßng ngñ: 2400 x 2400
- Hiªn réng: 1500 x 2400
- NÒn cao: 600 , T­ưêng cao: 2700
- M¸i cao: 1500
- MÆt ®øng , mÆt b»ng
- MÆt c¾t A - A
- Nhµ mét tÇng
- 1: 100
B¶n vÏ nhµ mét tÇng
- Sè phßng
- Sè cöa ®i vµ cöa sæ:
- C¸c bé phËn kh¸c:
4. C¸c bé phËn
- KÝch th­ưíc chung :
- KÝch th­ưíc tõng bé phËn:
3. KÝch th­ưíc
- Tªn gäi hinh chiÕu:
- Tªn gäi mÆt c¾t:
2. Hình biểu diễn
- Tªn gäi ng«i nhµ:
- TØ lÖ b¶n vÏ:
1. Khung tªn
Néi dung cÇn hiÓu
Trinh tù ®äc

## Slide 26
MÆt b»ng
MÆt c¾t
MÆt ®øng
* C¸c bư­íc ®äc b¶n vÏ nhµ:
* Néi dung b¶n vÏ nhµ:
B¶n vÏ bản nhµ
Tãm t¾t bµi häc
1. Đäc khung tªn
2. Đäc hình biÓu diÔn
3. Đäc kÝch th­ưíc
4. Đäc c¸c bé phËn
1. Đäc khung tªn
2. Đäc hình biÓu diÔn
3. Đäc kÝch th­ưíc
4. Đäc c¸c bé phËn

## Slide 27
2
6
5
4
3
1

## Slide 28
1
4
2
3

## Slide 29
Đọc bản vẽ nhà trên hình 5.3 theo trình tự bảng 5.2

## Slide 30
- 3 phßng
- 1 cöa ®i hai c¸nh , 6 cöa sæ ®¬n
- 1 hiªn cã lan can
- 6300, 4800 , 4800
- Phßng sinh ho¹t chung
(4800 x 2400) + (2400 x 600)
- Phßng ngñ: 2400 x 2400
- Hiªn réng: 1500 x 2400
- NÒn cao: 600 , T­ưêng cao: 2700
- M¸i cao: 1500
- MÆt ®øng , mÆt b»ng
- MÆt c¾t A - A
- Nhµ mét tÇng
- 1: 100
B¶n vÏ nhµ mét tÇng
- Sè phßng
- Sè cöa ®i vµ cöa sæ:
- C¸c bé phËn kh¸c:
4. C¸c bé phËn
- KÝch th­ưíc chung :
- KÝch th­ưíc tõng bé phËn:
3. KÝch th­ưíc
- Tªn gäi hinh chiÕu:
- Tªn gäi mÆt c¾t:
2. Hình biểu diễn
- Tªn gäi ng«i nhµ:
- TØ lÖ b¶n vÏ:
1. Khung tªn
Néi dung cÇn hiÓu
Trinh tù ®äc

## Slide 32
LUYỆN TẬP
Đọc bản vẽ nhà trên hình 5.3 theo trình tự bảng 5.2
1. Khung tên:
Nhà mái bằng một tầng
1 : 50
Công ty xây dựng dân dụng
2. Hình biểu diễn:
Mặt đứng
Mặt cắt
Mặt bằng
3. Kích thước:
11000x7800x4500
Phòng khách: 5700x3600; phòng ngủ 1,2: 4650x4000; Nhà vệ sinh: 3050x1500
Bếp và phòng ăn: 5100x300
4. Các bộ phận:
- 1 phòng khách , 2 phong ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp và ăn
- 1 cửa đi 4 cánh, 4 cửa đi 1 cánh, 4 cửa sổ đơn hai cánh

## Slide 34
1.Quan sát bảng 5.2. Trình bày trình tự đọc bản vẽ nhà
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ nhà ở (hình 3.4)
Bước 1. Khung tên: | + Tên gọi ngôi nhà + Tỉ lệ bản vẽ | - Nhà một tầng - Tỉ lệ 1:100
Bước 2: Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | - Mặt bằng - Mặt đứng - Mặt cắt
Bước 3: Kích thước | + Kích thước chung + Kích thước từng bộ phận | - 15666 x 4500 x 6350 - Kích thước từng bộ phận: + Phòng khách, phòng bếp, ăn: 5000x4500 + Hai phòng ngủ mỗi phòng: 3400x3150 + Phòng vệ sinh: 3100x3000 + Hành lang: 9300x1350 + Mái cao: 2200, tường cao 3700, nền cao 450
Bước 4. Các bộ phận chính | + Số phòng + Số cửa đi và cửa sổ. + Các bộ phận khác. | - 1 phòng khách, bếp, ăn, 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. - 1 cửa đi 2 cánh, 3 cửa đi 1 cánh, 2 cửa sổ kép. - Hành lang.

## Slide 35
1.Quan sát bảng 5.2. Trình bày trình tự đọc bản vẽ nhà
2. Đọc bảng nhà hình 5.3 theo trình tự đọc bản vẽ nhà theo bảng 5.2
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ nhà ở (hình 3.4)
Bước 1. Khung tên: | + Tên gọi ngôi nhà + Tỉ lệ + Nơi thiết kế | - Nhà một tầng - Tỉ lệ 1:50 - Công ty xây dựng dân dụng
Bước 2: Hình biểu diễn | + Tên gọi các hình biểu diễn ngôi nhà + Vị trí đặt các hình biểu diễn | - Mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt - Mặt đứng: ở vị trí hình chiếu đứng -Mặt bằng: ở vị trí hình chiếu bằng - Mặt cắt: ở vị trí hình chiếu cạnh
Bước 3: Kích thước | + Kích thước chung của ngôi nhà + Kích thước của từng phòng + Kích thước của từng loại cửa | - 11700mmx8000mmx7200mm - Phòng khách: 4670mmx3900mm; phòng ngủ 1: 4700mmx3900mm; phòng ngủ 2: 4400mmx3900mm + Phòng vệ sinh: 2890mmx1700mm; hiên nhà: 1750mmx3900mm; cửa đi đơn 4 cánh: 2200mmx2600mm; cửa đi đơn 1 cánh(phòng ngủ): 800mmx2300mm; cửa đi đơn 1 cánh(phòng vệ sinh): 700mmx2300mm; cửa sổ đơn 2 cánh(phòng ngủ và bếp+phòng ăn): 1400mmx1800mm.
Bước 4. Các bộ phận chính | + Số phòng + Số lượng cửa đi và cửa sổ. + Loại cửa được sử dụng | - 5 phòng - Cửa đi 4; cửa sổ 5; cửa đi đơn 4 cánh; cửa đi đơn 1 cánh; cửa đi đơn 2 cánh.

## Slide 36
Đọc bản vẽ nhà trên hình 5.4 theo trình tự bảng 5.2
1. Khung tên:
Nhà mái bằng
1 : 100
2. Hình biểu diễn:
Mặt đứng
Mặt cắt
Mặt bằng
3. Kích thước:
14 400 - 7 000 - 4 200
Phòng khách, phòng bếp: 6 200 - 4 800
Nhà vệ sinh: 4 800 - 2 200
Phòng ngủ 1: 4 800 - 3 000
Phòng ngủ 2: 7 000 - 3 000
Hành lang: 9 400 - 2 200
4. Các bộ phận:
- 1 phòng khách + phòng bếp, 1 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ
- 1 cửa đi 2 cánh, 3 cửa đi 1 cánh, 2 cửa sổ kép, 3 cửa sổ đơn

## Slide 37
VẬN DỤNG
Sưu tầm của một bản vẽ nhà đơn giản và đọc bản vẽ đó.

## Slide 38
VẬN DỤNG
Sưu tầm của một bản vẽ nhà đơn giản và đọc bản vẽ đó.