## Slide 1
Bài 24 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

## Slide 2
Hoạt động 1: Mở đầu
Hoạt động 1. Mở đầu
Ampe kế
(Đo cường độ dòng điện)
Vôn kế
(Đo hiệu điện thế)
Vậy số chỉ của Ampe kế và vôn kế cho ta biết điều gì?

## Slide 3
Cường độ dòng điện
I
Hiệu điện thế
II
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

## Slide 4
Tìm hiểu cường độ dòng điện
I.
Thí nghiệm:
1

## Slide 5
Hoạt động 1: Mở đầu
biến trở là dụng cụ dùng để thay đổi dòng điện chạy trong mạch

## Slide 7
Thảo luận nhóm, tiến hành thí nghiệm:
Tiến hành:
- Lắp mạch điện như sơ đồ Hình 24.1
- Đóng công tắc và dịch chuyển con chạy trên biến trở đến ba vị trí khác nhau, quan sát độ sáng của bóng đèn và đọc số chỉ trên ampe kế ở từng vị trí của con chạy.
- Rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa độ sáng của bóng đèn, số chỉ trên ampe kế và mức độ mạnh yếu của dòng điện.

## Slide 8
Hoạt động 1: Mở đầu
Báo cáo, thảo luận:

## Slide 9
Báo cáo, thảo luận
- Đóng công tắc và dịch chuyển con chạy trên biến trở đến ba vị trí khác nhau, quan sát độ sáng của bóng đèn và đọc số chỉ trên ampe kế ở từng vị trí của con chạy.
- Rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa độ sáng của bóng đèn, số chỉ trên ampe kế và mức độ mạnh yếu của dòng điện.
Ở ba vị trí khác nhau, độ sáng của bóng đèn khác nhau, số chỉ trên ampe kế ở từng vị trí của con chạy là khác nhau (đèn càng sáng thì số chỉ Ampe kế càng lớn)
Đèn càng sáng → số chỉ ampe kế càng lớn→dòng điện càng mạnh và ngược lại.

## Slide 10
2 . Cường độ dòng điện:
- Số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện, cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện
- Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.
- Kí hiệu cường độ dòng điện: chữ I
- Đơn vị: A (ampe), mA (mili ampe): 1 A = 1000 mA
- Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện. Kí hiệu:
KẾT LUẬN

## Slide 11
Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện, cần mắc ampe kế vào mạch điện như thế nào?

## Slide 12
- Mắc Ampe kế vào mạch điện sao cho ampe kế nối tiếp với dụng cụ muốn đo cường độ dòng điện.
- Chốt dương (+) của ampe kế nối với cực dương của nguồn điện.
- Không được mắc 2 chốt của Ampe kế trực tiếp vào 2 cực của nguồn điện để tránh làm hỏng Ampe kế và nguồn điện

## Slide 13
Tìm hiểu hiệu điện thế
II.
Thí nghiệm:
1

## Slide 14
Hiệu điện thế

## Slide 15
Thảo luận nhóm, tiến hành thí nghiệm, ghi kết quả vào phiếu học tập:
Tiến hành:
-Lắp mạch điện như hình 24.2 , đóng công tắc, giữ nguyên vị trí con chạy của biến trở
-Lần lượt thay các nguồn điện có ghi các giá trị hiệu điện thế 1,5 V; 3V; 4,5V
- Đọc giá trị hiệu điện thế trên vôn kế
- Quan sát và ghi số chỉ trên ampe kế
- So sánh số chỉ trên Ampe kế khi lần lượt lắp các nguồn điện 1,5 V; 3V; 4,5V vào mạch điện. Từ đó rút ra nhận xét về khả năng sinh ra dòng điện của từng nguồn điện trên

## Slide 16
Phiếu học tập 1 Câu 1:Lần lượt thay các nguồn điện có ghi các giá trị hiệu điện thế 1,5 V; 3V; 4,5V sau đó đọc giá trị hiệu điện thế trên vôn kế, quan sát và ghi số chỉ của ampe kế vào bảng sau: Câu 2: So sánh số chỉ trên Ampe kế khi lần lượt lắp 3 pin trên ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ Câu 3:Rút ra nhận xét về khả năng sinh ra dòng điện của từng nguồn điện trên ….……………………………………………………………………………………………….... Câu 4:Số chỉ của vôn kế có bằng giá trị ghi trên nguồn điện không? Tại sao? ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Nguồn điện | Số vôn ghi trên vỏ pin | Số chỉ của vôn kế | Số chỉ của ampekế
Pin 1 | 1,5V |  | 
Pin 2 | 3V |  | 
Pin 3 | 4,5V |  | 

## Slide 17
Hoạt động 1: Mở đầu
Báo cáo, thảo luận:

## Slide 18
Phiếu học tập 1 Câu 1:Lần lượt thay các nguồn điện có ghi các giá trị hiệu điện thế 1,5 V; 3V; 4,5V sau đó đọc giá trị hiệu điện thế trên vôn kế, quan sát và ghi số chỉ của ampe kế vào bảng sau: Câu 2: So sánh số chỉ trên Ampe kế khi lần lượt lắp 3 pin trên Câu 3:Rút ra nhận xét về khả năng sinh ra dòng điện của từng nguồn điện trên Câu 4: Số chỉ của vôn kế có bằng giá trị ghi trên nguồn điện không? Tại sao?
Nguồn điện | Số vôn ghi trên vỏ pin | Số chỉ của vôn kế | Số chỉ của ampekế
Pin 1 | 1,5V |  | 
Pin 2 | 3V |  | 
Pin 3 | 4,5V |  | 
Số chỉ ampe kế khi mắc nguồn điện 1,5 V nhỏ hơn số chỉ ampe kế khi mắc nguồn điện 3 V nhỏ hơn số chỉ ampe kế khi mắc nguồn điện 4,5 V.
Đối với pin mới: số chỉ vôn kế đo được bằng giá trị ghi trên pin
Đối với pin cũ: số chỉ vôn kế đo được nhỏ hơn giá trị ghi trên pin
Nguồn điện có số vôn càng lớn thì khả năng sinh ra dòng điện càng lớn

## Slide 19
2 . Hiệu điện thế:
- Khả năng sinh ra dòng điện của pin (hay acquy) được đo bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó
- Kí hiệu : U
- Đơn vị đo: Vôn ( V )
Ngoài ra còn dùng: Milivôn: mV, Kilôvôn: kV
1mV = 0,001V 1kV = 1000V
- Vôn kế: Là dụng cụ để đo hiệu điện thế. Kí hiệu:
KẾT LUẬN

## Slide 21
Hoạt động: LUYỆN TẬP

## Slide 22
Phiếu học tập 2

## Slide 23
Phiếu học tập 2

## Slide 24
Hoạt động 1: Mở đầu
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
( VỀ NHÀ)
- Lớp chia thành 8 nhóm
- Tìm hiểu hiệu điện thế trên 5 dụng cụ điện trong gia đình. Để các dụng cụ đó hoạt động bình thường thì khi sử dụng phải mắc chúng vào hiệu điện thế bao nhiêu?
- Báo cáo vào tiết sau

## Slide 25
BÁO CÁO SẢN PHẨM
Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác lắng nghe, chấm điểm sản phẩm cho nhóm bạn.
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ |  |  | 
Tìm hiểu hiệu điện thế trên 5 dụng cụ điện trong gia đình. | Tìm hiểu 3-5 dụng cụ, mỗi hiệu điện thế đúng được 1 đ | 1-2 dụng cụ: 2đ | 
Để các dụng cụ đó hoạt động bình thường thì khi sử dụng phải mắc chúng vào hiệu điện thế bao nhiêu? | Giải thích đúng, đầy đủ: 5đ | Giải thích đúng, chưa đầy đủ: 4đ | Giải thích chưa đúng, chưa đầy đủ: 3đ
Tổng điểm |  |  | 

## Slide 26
THANK YOU