## Slide 1
Giáo viên thực hiện: Trịnh Thị Nga
Trường: THCS Quang Trung- Quận Ngô Quyền
Lớp dạy: 8B8- Trường THCS Đà Nẵng
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG Các THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN
Năm học 2022-2023
MÔN: VẬT LÝ 8

## Slide 2
Bác thợ xây muốn kiểm tra chiều cao các bức tường có bằng nhau không thì làm thế nào?

## Slide 3
BÀI 8: BÌNH THÔNG NHAU
MÁY NÉN THỦY LỰC- BÀI TẬP (TIẾT 2)

## Slide 5
A
B
A
A
B
B
a)
b)
c)
pA
pB
pA
pB
pA
pB
C5. Đổ nước vào bình có 2 nhánh thông nhau (bình thông nhau).
- Hãy dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng và đặc điểm của áp suất chất lỏng để so sánh áp suất pA , pB trong 3 trạng thái của hình vẽ
Hình 8.6
- Dự đoán xem khi nước trong bình đứng yên thì các mực nước sẽ ở trạng thái nào trong 3 trạng thái ở hình 8.6a, b, c
- Thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

## Slide 6
A
B
A
A
B
B
a)
b)
c)
pA
pB
pA
pB
pA
pB
C5. 1- So sánh: Áp suất pA và pB trong mỗi trường hợp
Hình 8.6
2- Dự đoán: Khi nước trong bình đã đứng yên thì các mực nước sẽ ở trạng thái ở hình:…………
HOẠT ĐỘNG NHÓM
3- Thí nghiệm kiểm tra dự đoán
Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn luôn ở …………độ cao.

## Slide 7
Ấm trà,
bình đựng rượu vang rất sang trọng và đẹp mắt

## Slide 8
Lavabo ứng dụng bình thông nhau để tránh được mùi hôi của nước thải
Đương ống dẫn nước trong gia đình

## Slide 9
Trạm bơm
Bể chứa
Hệ thống cung cấp nước máy

## Slide 10
Tượng đài phun nước

## Slide 11
Cách xác định hai điểm ở trên tường có cùng độ cao so với mặt đất.

## Slide 12
Tại sao chỉ dùng sức của một người, họ có thể nâng được chiếc ô tô nặng tới 1 tấn này một cách nhẹ nhàng?

## Slide 13
Nghiên cứu SGK – Tr 31 và quan sát hình ảnh trên. Em hãy nêu cấu tạo của máy thủy lực?
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI

## Slide 14
Theo nguyên lí Paxcan, chất lỏng chứa đầy một bình
kín có khả năng truyền nguyên vẹn áp suất bên ngoài
tác dụng lên nó.

## Slide 15
PHIẾU HỌC TẬP:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống?
Khi tác dụng một lực f lên pittông A. Lực này gây ra áp suất lên mặt chất lỏng là: p = ……..
Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn đến pittông B và gây ra lực F nâng pit tông … lên.
Trong đó:
f là lực tác dụng lên pittông s( N)
F là lực tác dụng lên pittông S( N)
s là tiết diện pit tông nhỏ( m2)
S là tiết diện pit tông lớn ( m2)
Thảo luận nhóm 4 hoàn
thành vào phiếu học tập
F= p. S = … . S =>

## Slide 16
A
B
QUAN SÁT VIDEO ĐỂ HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP

## Slide 17
PHIẾU HỌC TẬP:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống?
Khi tác dụng một lực f lên pittông A. Lực này gây ra áp suất lên mặt chất lỏng là: p = ……..
Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn đến pittông B và gây ra lực F nâng pit tông … lên.
Trong đó:
f là lực tác dụng lên pittông s( N)
F là lực tác dụng lên pittông S( N)
s là tiết diện pit tông nhỏ( m2)
S là tiết diện pit tông lớn ( m2)
B
S
F
F= p. S = … . S =>
Mỗi ý đúng : 2 điểm

## Slide 18
Máy khoan thủy lực
Máy ép phẳng thủy lực
kích thủy lực
Máy ép ngói thủy lực
Ứng dụng của máy nén thủy lực

## Slide 19
Ở Quận kiến An, nhà bác An đã dùng máy nén thủy lực để đóng gói phế liệu thật gọn gàng cho dễ vận chuyển!

## Slide 21
BÌNH THÔNG NHAU- MÁY NÉN THỦY LỰC
Nguyên tắc hoạt động

## Slide 22
Phần vật liệu trong suốt B
Phần vật liệu không trong suốt A
C9: Hình 8.9 vẽ một bình kín có gắn thiết bị để biết mực chất lỏng chứa trong nó. Bình A được làm bằng vật liệu không trong suốt. Thiết bị B được làm bằng vật liệu trong suốt. Hãy xác định mực chất lỏng có trong hình A?

## Slide 23
Bài tập:
Một ô tô có trọng lượng của là P=20000N
Nếu nâng ô tô lên trực tiếp thì cần một lực F có độ lớn tối thiểu
là bao nhiêu ?
b) Trong thực tế người ta dùng máy nén thủy lực để nâng ôtô lên.
Biết pittông nhỏ có diện tích s = 0.03 m2, Pittông lớn có diện tích
S = 3 m2 . Hãy tính lực f tối thiểu mà người đó tác dụng vào máy
nén thủy lực để nâng ôtô lên.

## Slide 24
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
*Đối với bài học ở tiết này:
Làm bài tập: Làm mô hình máy nén thủy lực
Học thuộc ghi nhớ
* Đối với bài học ở tiết sau:
Chuẩn bị Bài 9: Áp suất khí quyển.
Tìm hiểu cho biết Áp suất khí quyển tồn tại như thế nào?

## Slide 25
Cảm ơn thầy cô và các em học sinh!